## Slide 1: Моделі техногенно створених ґрунтових конструкцій для рекультивації земель, пошкоджених воєнними діями

## Slide 2
Воєнні дії на території України спричинили масштабну руйнацію грунтового вкриття на значних територіях. Це призводить до різних видів деградації ґрунтового покриву, суттєво знижуючи притаманні ґрунту продуктивні і інші еколого-біосферні функції.
Тому відновлення земель, порушених воєнними діями, є важливою проблемою, адже наслідки воєнних дій для навколишнього середовища часто недооцінюються, оскільки воєнні дії (особливо довгострокові) призводять до деградації ґрунтових ресурсів.

## Slide 3
Механічна деградація (пошкодження) ґрунтів обумовлена зниженням якості ґрунту, що проявляється у механічній деформації ґрунтового покриву:
утворення кратерів (вирв) від бомбардування, мінування та розмінування територій
будівництва наземних і підземних захисних споруд,
переміщення колісної та гусеничної військової техніки,
тимчасової чи довготривалої дислокації військових підрозділів,
будівництва оборонної інфраструктури тощо.

## Slide 4
До механічного руйнування ґрунтів призводять також створення фортифікаційних споруд (риття окопів, бліндажів, влаштування бойових позицій).
Крім того, ґрунти засмічуються і забруднюються різноманітними металевими відходами у вигляді гільз, вибухових речовин, а також боєприпасів, які не розірвалися і обумовлюють значну небезпеку для життя людини та навколишнього природного середовища.

## Slide 5
Деградаційні зміни у ґрунтах, спричинених воєнними діями
Тип деградації | Вид деградації | Механізм вплину та/або характер змін
Механічна (профілеруйнувальна) | Механічні руйнування: лінійні і площинні | Деформація морфологічної будови профілю, переміщення і перемішування грунтової маси горизонтів ґрунту цілеспрямованої дії через будівництво фортифікаційних споруд (капоніри, окопи, склади боєприпасів, бліндажі і ін.); Локальні вирви різного діаметру та глибини від мін, снарядів , Зсуви й осідання грунтової маси і маси гірських порід
 | Включення мілітарного походження | Наявність у масі ґрунту решток органічного та/або предметів промислового походження через воєнні дії

## Slide 6: Територія дослідження (с. Озера поблизу м. Гостомель)

## Slide 8
Мілітарні включення:

## Slide 11: Вирви від артелерійських снарядів

## Slide 12: Дослідження самовідновлення вирви від артилерійського снаряду 155 мм

## Slide 13
Механічна деформація ґрунтів у результаті військових дій супроводжується складними процесами:
стисненням твердих часток,
стисненням води та повітря, що знаходяться в порах ґрунту,
руйнуванням зв’язків між частками та їхнім взаємним зміщенням,
зміною товщини плівок води та віджиманням вільної води з пор ґрунту.

## Slide 15
Включення у фортифікаційних спорудах: залишки плівки поліетиленової у земляному складі снарядів

## Slide 16
Докази мародерства, знайдені в капонірах
Дитяча іграшка
Жіноче взуття (чобіт)

## Slide 17: Вимоги до рекультивованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення, порушених воєнними діями

## Slide 18
Головною вимогою до рекультивованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення, порушених воєнними діями є виконання комплексу заходів, спрямованих на зменшення неоднорідності (строкатості) параметрів ґрунтового покриву.
Це забезпечується за рахунок підбору субстратів з подібними параметрами. Вибір видів робіт із вертикального планування ґрунтового профілю залежить від розмірів порушеної поверхні, а також від фізико-біологічних властивостей ґрунтів.

## Slide 19
Не менш важливим чинником успішності рекультивації є заходи із запобігання локального просідання відновлених земельних ділянок.
Рельєф і форма рекультивованих ділянок повинні забезпечувати їх ефективне господарче використання.
Рельєф і експозиція схилів є основними чинниками, що обумовлюють мікроклімат порушеної території.
Період часу, необхідний для самоущільнення різноманітних видів насипних ґрунтів і досягнення рівноважної щільності складення, становлять: для насипних ґрунтів піщаного і супіщаного гранулометричного складу – до двох років; для суглинкових – 2-3 роки; для глинисних субстратів – 4-5 років.

## Slide 20
Параметри субстратів, які використовуються для створення техноземних конструкцій
(гумусованість, гранулометричний склад, реакція ґрунтового середовища, забезпеченість доступними рослинам елементами живлення, ступенем засолення і осолонцювання та ін.)
повинні відрізнятись не більше, ніж на 10%.

## Slide 21
Залежно від обсягів робіт такі планування виконуються як типовими сільськогосподарськими агрегатами ‒ різноманітними боронами, культиваторами, так і спеціальним обладнанням ‒ планувальниками, бульдозерами, грейдерами і ін. засобами

## Slide 22: Вимоги до якісних характеристик субстратів, що використовується для формування техноземних конструкцій (гумусованої ґрунтової маси, потенційно-родючих гірських порід, інших природних і синтетичних субстратів)

## Slide 23
Основні критерії при встановленні потужності гумусованого шару ґрунту, що рекомендовано для нанесення - це рівень родючості ґрунтової суміші, що утворюється при змішуванні генетичних горизонтів.
Бал бонітету такої суміші не повинен відрізнятись від ґрунту на поряд розташованих непорушених ділянках на показник, який не перевищує 10%.
Рівень родючості відновленого грунту повинен відповідати вимогам сільськогосподарських культур, які вирощуються у конкретній природно-кліматичній зоні.

## Slide 24
За дефіциту гумусованої ґрунтової маси можливе використання субстратів потенційно родючих гірських порід. Такі субстрати повинні відповідати вимогам ДСТУ 7906:2015 «Захист довкілля. Придатність розкривних та вміщувальних гірських порід для біологічної рекультивації земель. Класифікація».
Основними параметрами для визначення їх придатності є показники гранулометричного складу і ґрунтово-геологічна характеристика, показники хімічного складу (реакція середовища, засоленість, кількість гіпсу, карбонатів, поглинутого натрію в ГВК, вміст рухомого алюмінію, важких металів та радіоактивних елементів.

## Slide 25
Джерела забезпечення субстратами для виконання земляних робіт на технічному етапі рекультивації

## Slide 26
Найбільш поширеним субстратом є гумусована ґрунтова маса, яку відбирають із непорушеної земельної ділянки, що безпосередньо межує з вирвами. Якщо глибина вирви перевищує глибину ґрунтового профілю (до порушення), доцільно використовувати матеріал, подібний до материнської породи.

## Slide 27
У процесі рекультивації вирв можливо використовувати для формування підстилаючої основи (нижньої частини негумусованої товщі ґрунтової конструкції) й інші субстрати ‒ полідисперсні нефітотоксичні матеріали природного або штучного походження з подібними фізичними параметрами, насамперед за дисперсністю
(допустиме відхилення ±10% за вмістом фракції «фізичної глини»).

## Slide 28: Технологія рекультивації вирв залежить від їх глибини. Так, вирви глибиною, що не перевищує межі гумусованого профілю, засипають гумусованою ґрунтовою масою з території, яка безпосередньо знаходиться поряд з вирвою. Так, для заповнення 1 м3 вирви достатньо зняти (перемістити) шар грунту у 2‒3 см з прилеглої до кратеру площі у 30‒50 м2.

## Slide 29: Дякую за увагу!